## Slide 1
Arquitetura Computadores

## Slide 2: Arquitetura de Computadores
Memórias em Arquitetura de Computadores
Tipos de Memórias
Hierarquia de Memória
Memoria RAM
Memoria Virtual
Dispositivos Entrada e Saida
Entender o conceito de Internet das Coisas (IoT).
Explorar a evolução histórica, o estado atual e o futuro da IoT.
Conhecer as tecnologias disponíveis na IoT.
Compreender os princípios de comunicação na IoT.
Analisar casos de uso da IoT em várias áreas, incluindo domótica, indústria, agricultura, ambiente e lazer.
Revisões
Topicos Aula

## Slide 3: Arquitetura de Computadores
A Base do Armazenamento de Dados
  Elas desempenham um papel vital no armazenamento e recuperação de informações, e entender seu funcionamento é essencial para compreender a arquitetura de computadores.
Memórias em Arquitetura de Computadores

## Slide 4: Arquitetura de Computadores
Existem vários tipos de memórias em um computador. As principais categorias incluem:
  RAM (Random Access Memory): Usada para armazenar dados temporários que podem ser lidos e escritos pela CPU.
  ROM (Read-Only Memory): Armazena dados permanentes que não podem ser alterados pelo utilizador, como as instruções de inicialização.
  Cache: Memória de alta velocidade que armazena dados frequentemente usados para acelerar o acesso à RAM.
  Memória Virtual: Um espaço de armazenamento em disco usado para expandir a capacidade da RAM.
Tipos de Memórias

## Slide 5: Arquitetura de Computadores
As memórias são organizadas em uma hierarquia com diferentes níveis de velocidade e capacidade. A hierarquia típica inclui:
  Cache L1: A mais rápida e próxima da CPU.
  Cache L2: Um nível intermediário entre a L1 e a RAM principal.
  Memória RAM: A principal memória de sistema.
  Memória de Armazenamento em Disco: Usada para armazenamento de longo prazo.
Hierarquia de Memória

## Slide 6: Arquitetura de Computadores
A memória RAM (Random Access Memory) é a memória principal do sistema. Ela consiste em células de memória organizadas em linhas e colunas. Cada célula é endereçada de forma única, permitindo operações de leitura e escrita. Quando a CPU precisa acessar dados, eles são transferidos da RAM para os registradores da CPU.
Funcionamento Básico da Memória RAM

## Slide 7: Arquitetura de Computadores
A RAM é organizada em linhas e colunas de células de memória. As células são agrupadas em palavras, que podem variar em tamanho (por exemplo, 8 bits ou 64 bits). Os registradores de memória armazenam temporariamente dados enquanto são processados pela CPU.
Estrutura da Memória RAM

## Slide 8: Arquitetura de Computadores
A RAM é volátil, o que significa que os dados são perdidos quando a energia é desligada. Por esse motivo, é necessário salvar dados importantes em memórias não voláteis, como a ROM/Disco. A volatilidade da RAM também a torna ideal para armazenar dados temporários e de trabalho.
Volatilidade da Memória RAM

## Slide 9: Arquitetura de Computadores
A velocidade de acesso à memória é crucial para o desempenho do sistema. Diferentes tipos de memórias têm diferentes tempos de acesso. Cache L1 é a mais rápida, seguida por L2 e RAM. O acesso ao armazenamento em disco é significativamente mais lento em comparação.
Velocidade de Acesso à Memória

## Slide 10: Arquitetura de Computadores
A memória cache é um nível intermediário entre a RAM e a CPU. Ela armazena dados frequentemente usados para acelerar o acesso à RAM principal. A cache é dividida em vários níveis (L1, L2, L3) e é fundamental para melhorar o desempenho da CPU.
Memória Cache

## Slide 11: Arquitetura de Computadores
Expansão da Capacidade da RAM
  Memória Virtual é um conceito fundamental para gerenciar o armazenamento de dados quando a capacidade da RAM é limitada. A Memória Virtual é uma extensão do espaço de endereçamento físico por meio do uso de armazenamento em disco.
Memória Virtual

## Slide 12: Arquitetura de Computadores
A RAM é um recurso valioso, mas limitado, em qualquer sistema de computador. Às vezes, a quantidade de RAM não é suficiente para executar todos os programas e tarefas necessárias. Aqui é onde a Memória Virtual entra em cena.
O Problema da Limitação da RAM

## Slide 13: Arquitetura de Computadores
A Memória Virtual permite que um sistema operacional utilize espaço em disco como uma extensão da RAM física. Isso permite que programas acessem mais memória do que realmente está disponível na RAM.
Função da Memória Virtual

## Slide 14: Arquitetura de Computadores
A implementação da Memória Virtual envolve o uso de tabelas de página. Cada página de memória virtual é mapeada para uma página correspondente na RAM ou no armazenamento em disco. As tabelas de página são usadas para rastrear essas correspondências.
Tabelas de Página

## Slide 15: Arquitetura de Computadores
Quando um programa acessa um endereço de memória virtual, o sistema operacional traduz esse endereço para um endereço físico na RAM ou no disco. Isso permite que os dados sejam recuperados e processados corretamente.
Tradução de Endereços Virtuais para Físicos

## Slide 16: Arquitetura de Computadores
A Memória Virtual oferece vários benefícios, incluindo:
  Permite que programas utilizem mais memória do que a RAM física disponível.
  Isola processos uns dos outros, evitando que um programa acesse a memória de outro diretamente.
  Facilita a gestão de memória pelo sistema operacional.
Benefícios da Memória Virtual

## Slide 17: Arquitetura de Computadores
Apesar de seus benefícios, a Memória Virtual também apresenta desafios, incluindo:
  Sobrecarga devido à tradução de endereços.
  Possíveis problemas de desempenho quando o sistema começa a usar o armazenamento em disco em vez da RAM.
Desafios da Memória Virtual

## Slide 18: Arquitetura de Computadores
Para lidar com a limitação da RAM, o sistema operacional usa uma técnica chamada troca de páginas (paging). Isso envolve a transferência de páginas de memória entre a RAM e o disco conforme necessário.
Troca de Páginas (Paging)

## Slide 19: Arquitetura de Computadores
A Memória Virtual é uma parte essencial de sistemas operacionais modernos. Ela permite que sistemas executem uma ampla gama de aplicativos, mesmo em máquinas com recursos limitados de RAM.
Memória Virtual em Sistemas Modernos

## Slide 20: Arquitetura de Computadores
Interação entre Humanos e Computadores
  Explorar os dispositivos de entrada, que desempenham um papel fundamental na comunicação entre os seres humanos e os computadores. Esses dispositivos permitem que os utilizadores forneçam informações e comandos ao sistema.
Dispositivos de Entrada

## Slide 21: Arquitetura de Computadores
Os dispositivos de entrada são a porta de entrada para os computadores. Eles permitem que os utilizadores forneçam dados, instruções e comandos para realizar tarefas diversas, desde digitar um documento até jogar um jogo.
Importância dos Dispositivos de Entrada

## Slide 22: Arquitetura de Computadores
Existe uma variedade de dispositivos de entrada, incluindo:Teclado: Usado para inserir texto e comandos.
  Mouse: Utilizado para apontar, selecionar e interagir com elementos na tela.
  Touchpad e Trackball: Alternativas ao mouse.
  Joysticks e Gamepads: Para jogos e simulações.
  Scanner: Digitaliza documentos e imagens.
  Microfone: Captura áudio.
  Câmera: Captura imagens e vídeos.
  Sensores de Toque: Detectam toques na tela.
  Sensores de Movimento: Usados em dispositivos como smartphones e consolas de jogos.
Tipos de Dispositivos de Entrada

## Slide 23: Arquitetura de Computadores
Para que os dispositivos de entrada se comuniquem com os computadores, é necessário que haja interfaces apropriadas, como portas USB, Bluetooth, Wi-Fi, entre outras. Essas interfaces permitem a transmissão de dados e comandos entre dispositivos e computadores.
Interface entre Dispositivos e Computadores

## Slide 24: Arquitetura de Computadores
Para garantir que os dispositivos de entrada funcionem corretamente, os sistemas operacionais usam drivers de dispositivos. Os drivers são programas que permitem ao sistema operacional reconhecer e controlar os dispositivos conectados.
Drivers de Dispositivos

## Slide 25: Arquitetura de Computadores
Os utilizadores podem configurar e personalizar seus dispositivos de entrada nas configurações do sistema operacional. Isso inclui a definição de preferências de teclado, sensibilidade do mouse, configurações de voz, etc.
Configuração de Dispositivos de Entrada

## Slide 26: Arquitetura de Computadores
Profissionais de design de interfaces de utilizador (UI/UX) desempenham um papel fundamental na criação de interfaces amigáveis e intuitivas para dispositivos de entrada. Eles se concentram em tornar a interação entre humanos e computadores eficiente e agradável.
Desenvolvimento de Interfaces de utilizador

## Slide 27: Arquitetura de Computadores
Destaque a constante evolução dos dispositivos de entrada, incluindo inovações como reconhecimento de gestos, comandos de voz avançados, realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR).
Evolução e Inovações em Dispositivos de Entrada

## Slide 28: Arquitetura de Computadores
Explorar os dispositivos de saída, que desempenham um papel crucial na apresentação dos resultados e informações processados pelos computadores aos utilizadores. Esses dispositivos permitem que os dados sejam tornados visíveis ou audíveis para os seres humanos.
Dispositivos de Saída

## Slide 29: Arquitetura de Computadores
Os dispositivos de saída são essenciais para que os utilizadores recebam informações processadas pelos computadores. Eles abrangem uma ampla gama de funções, desde exibir texto em um monitor até imprimir documentos e reproduzir áudio em alto-falantes.
Importância dos Dispositivos de Saída

## Slide 30: Arquitetura de Computadores
Assim como os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída também possuem várias categorias, incluindo:
  Monitor: Exibe informações visuais na tela.
  Impressora: Gera cópias impressas de documentos.
  Alto-falantes e Fones de Ouvido: Produzem áudio audível.
  Projetor: Exibe imagens em uma tela maior.
  Plotters: Usados para desenhar gráficos de alta qualidade.
Tipos de Dispositivos de Saída

## Slide 31: Arquitetura de Computadores
Da mesma forma que os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída precisam de interfaces apropriadas para se comunicar com os computadores. Portas USB, HDMI, áudio e outras são usadas para conectar esses dispositivos.
Interface entre Dispositivos e Computadores

## Slide 32: Arquitetura de Computadores
Os sistemas operacionais usam drivers de dispositivos para reconhecer e controlar os dispositivos de saída. Esses drivers garantem que os resultados sejam exibidos ou reproduzidos corretamente.
Drivers de Dispositivos de Saída

## Slide 33: Arquitetura de Computadores
Os utilizadores podem configurar e personalizar seus dispositivos de saída nas configurações do sistema operacional. Isso inclui ajustar a resolução do monitor, escolher a impressora padrão e configurar saída de áudio.
Configuração de Dispositivos de Saída

## Slide 34: Arquitetura de Computadores
Destaque a evolução contínua dos dispositivos de saída, incluindo avanços em qualidade de imagem, resolução, áudio 3D e tecnologias de projeção.
Evolução e Inovações em Dispositivos de Saída

## Slide 35: Arquitetura de Computadores
A Internet das Coisas, ou IoT, refere-se a um sistema global de dispositivos físicos interconectados, veículos, edifícios e outros objetos que estão equipados com sensores, software e conectividade para recolher e trocar dados.
Essa interconexão permite que esses objetos 'inteligentes’ recolham informações, tomem decisões autônomas e, muitas vezes, se comuniquem com outros dispositivos e sistemas.
Conceito de Internet das Coisas (IoT)

## Slide 36: Arquitetura de Computadores
A essência da IoT reside na interconexão de dispositivos, que podem ser tão simples quanto sensores ou tão complexos quanto veículos autônomos.
Essa interconexão permite que os dispositivos compartilhem dados e informações de maneira eficiente, criando um ecossistema conectado.
Interconexão de Dispositivos

## Slide 37: Arquitetura de Computadores
A principal função dos dispositivos IoT é recolher dados de seu ambiente.
Esses dados podem incluir informações sobre temperatura, humidade, localização, etc.
A recolha de dados é essencial para a tomada de decisões inteligentes e a automação de processos.
Coleta de Dados no IoT

## Slide 38: Arquitetura de Computadores
Vamos ver alguns exemplos simples de dispositivos IoT que encontramos em nosso quotidiano
  Termostato inteligente que ajusta automaticamente a temperatura com base nas condições internas e externas.
  Sensor de humidade em uma planta que envia alertas quando a planta precisa ser regada, ou até liga automaticamente um sistema rega
Exemplos de dispositivos iot

## Slide 39: Arquitetura de Computadores
Rastreadores de condicionamento físico, como Fitbits, que monitorizam a atividade, frequência cardíaca e sono.
Lâmpadas inteligentes que podem ser controladas remotamente por meio de um aplicativo móvel.
Esses exemplos simples ilustram como a IoT está presente em nossas vidas diárias.
Exemplos de dispositivos iot

## Slide 40: Arquitetura de Computadores
A Internet das Coisas é uma rede de dispositivos interconectados que coletam dados e se comunicam entre si.
Essa tecnologia está transformando a forma como vivemos e trabalhamos, proporcionando automação e insights valiosos.
Nos próximos slides, exploraremos mais a fundo a evolução histórica, o estado atual e o futuro da IoT.
Resumo

## Slide 41: Arquitetura de Computadores
O IoT teve suas raízes na década de 1980, quando os primeiros sensores e dispositivos conectados começaram a surgir.
Sensores simples, como termômetros e medidores de pressão, foram alguns dos primeiros dispositivos conectados.
A principal motivação era a coleta de dados para monitorar e controlar sistemas físicos.
Origens e Evolução da Internet das Coisas (IoT)

## Slide 42: Evolução da Tecnologia IoT
Evolução da Tecnologia IoT
Esses projetos foram precursoras do que viria a ser a IoT, demonstrando a conectividade de dispositivos quotidiano.
'Connected Coke Machine', que permitia saber se maquina precisava de ser reabastecida e se as bebidas estavam frescas
'Internet Toaster' em 1989, que era capaz de ser controlado pela Internet.”

## Slide 43: Arquitetura de Computadores
A tecnologia IoT evoluiu significativamente desde seus primeiros dias.
A década de 1990 viu o uso de RFID (Identificação por Radiofrequência) para rastreamento de produtos e logística.
O surgimento de protocolos de comunicação, como o MQTT, na década de 2000, tornou a IoT mais eficiente e escalável.
Nos últimos anos, a disseminação de sensores de baixo custo, o avanço da conectividade 5G e a integração de IA impulsionaram a IoT para novos horizontes.
Evolução da Tecnologia IoT

## Slide 44: Arquitetura de Computadores
A IoT teve início com sensores simples e dispositivos conectados nas décadas de 1980 e 1990.
Exemplos pioneiros, como o Internet Toaster e o Connected Coke Machine, demonstraram o potencial da IoT.
A tecnologia IoT continuou a evoluir com protocolos de comunicação avançados e sensores acessíveis.
O próximo passo é o aproveitamento das capacidades da IoT em setores como saúde, cidades inteligentes e indústria 4.0.
Resumo

## Slide 45: Arquitetura de Computadores
A IoT está crescendo em ritmo acelerado em todo o mundo."
Até o final de 2026, estima-se que cerca de 8,8 mil milhões de dispositivos IoT estejam ativos globalmente.
O investimento em IoT atingiu em 2022 o valor de 201 mil milhões e continua a aumentar.
Essas estatísticas refletem a crescente importância da IoT na nossa sociedade moderna.
Expansão da Internet das Coisas (IoT) no Mundo

## Slide 46: Arquitetura de Computadores
A IoT está crescendo em ritmo acelerado em todo o mundo."
Até o final de 2026, estima-se que cerca de 8,8 mil milhões de dispositivos IoT estejam ativos globalmente.
O investimento em IoT atingiu em 2022 o valor de 201 mil milhões e continua a aumentar.
Essas estatísticas refletem a crescente importância da IoT na nossa sociedade moderna.
Expansão da Internet das Coisas (IoT) no Mundo

## Slide 47: Arquitetura de Computadores
A IoT é adotada em uma variedade de setores, impactando profundamente a forma como funcionam.
Saúde: Monitoramento de pacientes, dispositivos médicos conectados e assistência à saúde remota.
Transporte: Rastreamento de frota, sistemas de transporte inteligentes e veículos autônomos.
Agricultura: Agricultura de precisão, monitoramento de cultivos e gestão de rebanhos.
Estes são apenas alguns exemplos dos setores que estão se beneficiando da IoT.
Setores que Adotam a IoT

## Slide 48: Arquitetura de Computadores
A IoT está moldando nossas vidas e negócios de maneira significativa.
Os setores da saúde, transporte, agricultura e muitos outros estão colhendo os benefícios da IoT.
À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar mais inovações e avanços na Internet das Coisas.
Resumo

## Slide 49: Arquitetura de Computadores
Sensores: Dispositivos que coletam dados do ambiente. Exemplos incluem sensores de temperatura, humidade, luz, movimento e gás.
Atuadores: Dispositivos que realizam ações com base nos dados coletados pelos sensores. Exemplos incluem motores, válvulas e atuadores elétricos.
Sensores e Atuadores na Internet das Coisas (IoT)

## Slide 50: Arquitetura de Computadores
Wi-Fi: Conexão de alta velocidade e alcance curto adequada para dispositivos em ambientes internos.
Bluetooth: Ideal para comunicação entre dispositivos de curto alcance, como smartphones e acessórios.
Zigbee: Protocolo de baixa energia e alcance moderado amplamente utilizado em automação residencial.
LoRa (Long Range): Conexão de longo alcance para aplicações rurais e urbanas em larga escala.
NB-IoT (Narrowband IoT): Protocolo de baixa potência e baixa largura de banda ideal para IoT massiva.
Opções de Conectividade sem Fio na IoT

## Slide 51: Arquitetura de Computadores
Amazon Web Services (AWS) IoT: Oferece uma variedade de serviços para construir aplicativos IoT escaláveis e seguros.
Microsoft Azure IoT: Plataforma da Microsoft para desenvolvimento e gerenciamento de soluções IoT.
Google Cloud IoT: Permite a integração de dispositivos e a análise de dados IoT em escala.
IBM Watson IoT: Oferece análise avançada e recursos de aprendizado de máquina para dispositivos IoT.
Plataformas IoT Populares

## Slide 52: Arquitetura de Computadores
A combinação de sensores, conectividade sem fio e protocolos de comunicação permite a criação de soluções IoT inovadoras.
Plataformas IoT populares facilitam o desenvolvimento e a escalabilidade dessas soluções.
A escolha dos componentes certos é fundamental para o sucesso de um projeto IoT.
Resumo

## Slide 53: Arquitetura de Computadores
Redes de sensores consistem em muitos dispositivos pequenos e autônomos que recolhem dados e se comunicam entre si.
Princípio de auto-organização: Dispositivos devem ser capazes de se organizar automaticamente em uma rede.
Princípio de eficiência energética: Deve-se minimizar o consumo de energia para prolongar a vida útil das baterias.
Princípio de robustez: A rede deve ser capaz de se adaptar a falhas e mudanças na topologia.
Princípios de Comunicação em Redes de Sensores

## Slide 54: Arquitetura de Computadores
À medida que o número de dispositivos IoT aumenta, a escalabilidade se torna um desafio crítico.
Gerenciamento de muitos dispositivos e fluxo de dados massivos podem sobrecarregar redes e servidores.
Soluções incluem a distribuição eficiente de dados, a utilização de redes de malha e a computação em borda (edge computing).
Desafios de Escalabilidade na Comunicação IoT

## Slide 55: Arquitetura de Computadores
Latência se refere ao tempo de atraso na transmissão de dados entre dispositivos IoT.
Em aplicações críticas, como veículos autônomos ou saúde, a latência baixa é essencial.
Soluções incluem a utilização de redes de 5G de alta velocidade e o processamento em tempo real em edge computing.
Desafios de Latência na Comunicação IoT

## Slide 56: Arquitetura de Computadores
A segurança é fundamental para proteger os dados e a integridade dos dispositivos IoT.
Criptografia: Os dados devem ser criptografados para evitar a interceptação não autorizada.
Autenticação: Os dispositivos devem ser autenticados para garantir que apenas dispositivos confiáveis acessem a rede.
Autorização: É importante definir quem pode acessar quais recursos e dados na rede IoT.
Importância da Segurança na Comunicação IoT

## Slide 57: Arquitetura de Computadores
Os princípios de comunicação, escalabilidade e latência são essenciais para o funcionamento eficiente da IoT.
A segurança na comunicação é crítica para proteger dados e dispositivos contra ameaças.
A evolução contínua das tecnologias e padrões é necessária para enfrentar os desafios em constante mudança na IoT.
Resumo

## Slide 58: Arquitetura de Computadores
Os princípios de comunicação, escalabilidade e latência são essenciais para o funcionamento eficiente da IoT.
A segurança na comunicação é crítica para proteger dados e dispositivos contra ameaças.
A evolução contínua das tecnologias e padrões é necessária para enfrentar os desafios em constante mudança na IoT.
Resumo

## Slide 59: Arquitetura de Computadores
Domótica: Controle Inteligente de Casas
  A domótica refere-se à automação residencial com o uso de dispositivos IoT
  Exemplos incluem sistemas de iluminação inteligente que podem ser controlados remotamente e termostatos que se ajustam automaticamente com base nas condições internas e externas.
Casos de Uso da Internet das Coisas (IoT)

## Slide 60: Arquitetura de Computadores
Indústria 4.0: Transformação da Manufatura
  A Indústria 4.0 envolve o uso de IoT para monitorar máquinas, realizar análises de dados em tempo real e automatizar processos industriais.
  Isso leva a maior eficiência, manutenção preditiva e uma produção mais inteligente.
Casos de Uso da Internet das Coisas (IoT)

## Slide 61: Arquitetura de Computadores
Agricultura Inteligente (AgTech):
  Na agricultura inteligente, sensores IoT são usados para otimizar o cultivo e a produção agrícola
  Isso inclui monitoramento do solo, gestão de água e rastreamento de rebanhos.
  A IoT está ajudando os agricultores a maximizar a produtividade e minimizar os desperdícios.
Casos de Uso da Internet das Coisas (IoT)

## Slide 62: Arquitetura de Computadores
Monitoramento Ambiental com IoT:
  A IoT é usada para rastrear a qualidade do ar e da água, prevenir desastres naturais e monitorar a saúde do ecossistema.
  Sensores em tempo real fornecem dados críticos para tomada de decisões e proteção ambiental.
Casos de Uso da Internet das Coisas (IoT)

## Slide 63: Arquitetura de Computadores
Lazer:
  No lazer, a IoT está presente em wearables, dispositivos de fitness e entretenimento conectado
  Exemplos incluem smartwatches que monitoram a saúde e dispositivos de realidade virtual para experiências imersivas.
Casos de Uso da Internet das Coisas (IoT)

## Slide 64: Arquitetura de Computadores
A IoT está transformando múltiplos setores, trazendo automação, eficiência e melhores experiências para as pessoas.
Esses casos de uso ilustram o amplo impacto da IoT em nossas vidas e na indústria.
Resumo

## Slide 65: Arquitetura de Computadores
https://www.youtube.com/watch?v=b-hFSkuLd78&t=281s
Video Educativo – 5G

## Slide 66: Arquitetura de Computadores
https://www.youtube.com/watch?v=c-JXF_CcpL4&t=83s
Video Educativo – Industria 4.0

## Slide 67: Arquitetura de Computadores
https://www.youtube.com/watch?v=3hScMLH7B4o&t=1s
Video Educativo – Edge computing

## Slide 68: OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO E COLABORAÇÃO

## Slide 69
www.atec.pt
PALMELA
Edifício ATEC · Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa
2950-557 · Quinta do Anjo
Tel. 212 107 300 | info@atec.pt
MATOSINHOS
Edifício Siemens · Av. Mário Brito (EN107), nº 3570
Freixieiro · 4456-901 · Perafita
Tel. 220 400 500 | infoporto@atec.pt